## Slide 1: 傳統車床鉛錘精密加工實作
18週實作課程 × 每週2節 × 每節50分鐘
授課教師：鄒瞻嶽
班級：______
日期：______

## Slide 2: 課程介紹
本課程透過傳統車床加工製作鉛錘
學習完整的機械加工流程
培養學生精密加工與安全操作能力

## Slide 3: 課程教學目標
1. 學習車床基本操作
2. 培養圖面判讀能力
3. 熟悉螺紋、錐度與滾花加工
4. 建立加工精度觀念

## Slide 4: 什麼是鉛錘
鉛錘 (Plumb Bob)
用途：測量垂直、建築定位、施工校正

## Slide 5: 鉛錘應用
建築施工垂直校正
木工定位
機械定位基準

## Slide 6: 為什麼選擇鉛錘作為實作
包含多種加工技術
尺寸要求明確
加工流程完整
適合教學練習

## Slide 7: 鉛錘圖示

## Slide 8: 加工圖面說明
主要尺寸
φ34 外徑
R18 球面
M16×1 螺紋
35°與60°錐角

## Slide 9: 圖面判讀重點
外徑尺寸
錐度角度
螺紋規格
表面加工區域

## Slide 10: 材料選擇
材料：中碳鋼圓棒
規格：φ35~40 mm
特性：強度佳、易加工

## Slide 11: 材料準備流程
材料切割
端面整平
中心鑽孔

## Slide 12: 使用刀具
外徑車刀
螺紋車刀
滾花刀
切斷刀

## Slide 13: 量測工具
游標卡尺
外徑千分尺
角度規

## Slide 14: 車床安全規範
配戴護目鏡
工件確實夾緊
不戴手套
長髮綁起
停機清理鐵屑

## Slide 15: 車床主要構造
主軸
三爪夾頭
刀架
尾座
床台

## Slide 16: 車床基本操作
工件夾持
刀具對刀
端面車削
外徑車削

## Slide 17: 常見車削加工
外圓加工
端面加工
錐度加工
螺紋加工
滾花加工

## Slide 18: 加工流程總覽
備料 → 粗加工 → 精加工 → 螺紋加工 → 表面加工 → 檢驗

## Slide 19: 18週課程進度
1–2週：安全與基本操作
3–5週：材料與粗加工
6–9週：精車外徑與錐度

## Slide 20: 課程進度(續)
10–13週：螺紋加工
14–16週：滾花加工
17–18週：檢驗與測試

## Slide 21: 粗加工階段
材料切割
端面加工
外徑粗車

## Slide 22: 精加工階段
外徑精車
錐度加工
球面加工

## Slide 23: 球面加工說明
利用手動進刀
逐步修整形成球面
最後拋光修整

## Slide 24: 螺紋加工介紹
螺紋規格：M16×1
需精確控制進刀與螺距

## Slide 25: 螺紋加工步驟
車牙底徑
粗車螺紋
精車螺紋
試配檢查

## Slide 26: 滾花加工目的
增加摩擦力
提升外觀品質

## Slide 27: 滾花加工方式
滾花刀壓入工件
均速進給形成紋路

## Slide 28: 品質檢驗
尺寸檢查
螺紋配合
表面粗糙度

## Slide 29: 常見加工問題
振刀
螺紋亂牙
尺寸誤差
錐度不準

## Slide 30: 問題改善方法
重新磨刀
調整進刀
校正角度
確認刀具高度

## Slide 31: 成品展示
展示完成鉛錘
觀察外觀與加工品質

## Slide 32: 學習成果
學生完成實際加工作品
建立機械加工基本能力

## Slide 33: 結語
傳統車床是機械加工基礎
透過實作培養技術能力與耐心
謝謝聆聽